Omfang

Montering af kraver ved rørgennemføringer

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

UV Radon rørkrave

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved gennemføring af ventilations- og afløbsrør anvendes UV Radon rørkrave. Typen af rørkraven fastlægges ud fra rørets dimension.

Der skal sikres et fast underlag, hvor radonspærren og rørkraven kan monteres med tætte samlinger.

Radonspærren tilskæres, hvor emnet bryder folien. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder.

UV rørkrave leveres med stansede markeringer. Der må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanset. Ved firkantede rør skal universalkraven forsegles med UV tape.