Generelt

Arbejdet omfatter levering og montering af undertagsfolie samt materialer og bygningsdele, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen eller vist på tegningerne.

Arbejdet omfatter herudover bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen, samt eventuelt i tilbudslistens angivne ydelser.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele

- <X>

- <X>

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger

- <X>

- <X>

Afgrænsninger

Levering og montering af DAFA RooFoil, fastgjort til konstruktionen, udført med nødvendige tapesamlinger, tilslutninger, klemlister, underlag, fuger, kraver samt øvrige foranstaltninger, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige udførelse. Undertagsfolien skal monteres i henhold til gældende montageanvisning.

Funktionskrav

Undertaget skal sikre, at vand, fugt, fygesne mv. der trænger igennem tagbelægningen, ikke opfugter tagkonstruktionen.

Kvalitetsdokumentation og garanti

Dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets

kvalitet skal føres i et arkiv, som skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol samt slutkontrol.

Der udfyldes en garantiansøgning med ansøgning om 30 års garanti. Ansøgningen fremsendes til DAFA, som sender en garantierklæring retur. Erklæringen afleveres til byggeledelsen sammen med kvalitets-dokumentationen.

Undertagsfolie

Type		DAFA RooFoil 230 MH

Rullebredde 		1,1/1,5 meter

Vægt 		230 g/m2

Sd-værdi		0,02 meter

Eksponeringstid 	8 uger

DUKO klasse	MH; H

Tilbehør

DAFA UV tape

- Anvendes til klæbning af samlinger.

DAFA butyltape

- Anvendes til klæbning mod ikke sugende underlag.

DAFA universal udendørs klæber

- Anvendes til klæbning mod alle underlag.

DAFA UV rørkrave

- Anvendes til tæt gennemføring af runde eller firkantede rør.

DAFA tagrumsventiler

- Anvendes til ventilation gennem undertagsfolien.

DAFA Undertagsstrammere

- Anvendes til at sikre undertagsfolien mod blafring.

DAFA Klemlistebånd

-Anvendes til at sikre tæthed mellem klemlister og undertagsfolie.

Håndtering

Produkterne skal opbevares og transporteres på en sådan måde, at de ikke beskadiges. Udrulning må ikke foregå på underlag som kan beskadige folien.

Montering

Inden montage af undertaget, skal det sikres at spærkonstruktionen er korrekt afstivet. Det skal samtidig sikres, at vindtrækbånd eller lign. ikke kan beskadige undertagsfolien. Der må ikke monteres undertagsfolie på materialer eller konstruktioner, der er våde eller fugtige.

Undertagsfolien skal monteres ved temperaturer højere end -10°C.

Montage af undertagsfolien skal udføres jf. gælden branchevejledning samt Arbejdstilsynets regler herom.

Undertaget monteres, så siden med tekst og markering af overlæg vender ud mod tagbelægningen. Langs tagfoden monteres en tværgående bane, der udføres et overlæg på 300 mm mellem 1 og 2 bane, 200 mm overlæg på de resterende baner.

Undertaget monteres opstrammet og fastgøres til spær med egnede klammer eller søm. Fastgørelser må kun etableres i overlæg og under afstandslister. Efterfølgende monteres afstandslister i henhold til tagbelægningens art og kompleksitet. Afstandslisterne skal min. være 25 mm tykke samt være trykimprægnerede som klasse NTR AB. Afstandslister, fastgøres med varmforsinkede søm eller skruer pr. 300 mm.

Mellem afstandslister og undertagsfolie monteres DAFA klemlistebånd. Båndet monteres direkte til afstandslisterne før montage, underlaget skal rent og tørt.

For at undgå blafring, skal der monteres DAFA undertagsstrammere på lægter med en maks. afstand på 1 m imellem undertagsstrammere i et spærfag.

Ventilation

Der etableres tiltrækkelig ventilation fra alle hulrum bag undertagsfolien.

Dette sikres ved etablering af en ventilationsspalte i tagfod, og ved montering af DAFA tagrumsventiler øverst i alle spærfag, og i alle øvrige områder hvor ventilationen er blokeret. Det skal herunder sikres, at alle områder ved gennemføringer, ovenlysvinduer, skotrender, grater, kviste eller lignende har tilstrækkelig ventilation.

Paralleltage

Ved tage hvor isoleringen er parallel med undertagsfolien, skal der etableres en ventilationsspalte mellem undertagsfolien og isoleringen på minimum 70 mm.

Under forudsætning af, at der i konstruktionen er placeret en korrekt tæt dampspærre, kan ventilationen undlades. Dette betyder dog at isoleringen monteres i tæt forbindelse til undertagsfolien. Eventuelle hulrum over og under området, hvor der ikke er 70 mm ventilation mellem undertag og isolering, skal ventileres ved montage af ekstra tagrumsventiler.

Anvisninger

Specifikke afsnit i nedenstående anvisninger, rapporter mv., i gældende udgave, er sammen med projektmaterialets specifikationer gældende for arbejdets udførelse:

- Bygningsreglementet BR 2010

- SBI-anvisning 178, Bygningers fugtisolering

- Træ 51. taglægter

- Træ 54, undertage

- Træ 56, træskelethuse

- Træ 58, træspær 2 - Valg, opstilling og afstivning

- BYG-ERFA blad nr. 97 11 24, Undertage - Opbygning, materialer og projektering

- BYG-ERFA blad nr. 97 11 25, Undertage - Udførelser og detaljer

- BYG-ERFA blad nr. 99 04 22, Blafrende undertag af banevarer

- BYG-ERFA blad nr. 99 09 20, Ventilation af tagkonstruktioner

- BYG-ERFA blad nr. 01 09 22, Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfinér i ventilerede tagrum

- BYG-ERFA blad nr. 12 07 20, Inddækninger af metal, mellem tag og murværk

- www.godetage.dk

- Gældende montageanvisning