Omfang

Udførelse af undertag ved grat.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Undertagsfolie

UV-bestandig tape

Tagrumsventil

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Grat spæret udføres med affasede kanter, tildannet til taghældningerne. Undertagsfolien udføres med et overlæg på min. 200 mm over grat spæret, overlægget klæbes med UV-bestandig tape. Der monteres en afstandsliste på hver affasning, der klemmer overlægget. Lægter skæres parallelt med retningen på graten og fastgøres til grat spæret.

Ventilation

Der monteres tagrumsventiler i hvert spærfag, på hver side af grat spæret.