Generelt

Arbejdet omfatter levering og montering af dampspærre samt materialer og bygningsdele, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen eller vist på tegningerne.

Arbejdet omfatter herudover bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen, samt eventuelt i tilbudslistens angivne ydelser.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele

- <X>

- <X>

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger

- <X>

- <X>

Afgrænsninger

Levering og montering af DAFA HiFoil, fastgjort til konstruktionen, udført med nødvendige tapesamlinger, tilslutninger, fuger, kraver samt øvrige foranstaltninger, der er nødvendige for arbejdets udførelse. Dampspærresystemet skal monteres i henhold til gældende montage-anvisning.

Funktionskrav

Damspærren skal sikre, at fugtig luft ikke trænger ind i konstruktionerne. Samtidig skal dampspærren udgøre konstruktionens tæthedsplan, og skal derfor kunne modstå en tæthedsprøve på (XX) l/s pr. m², målt ved et tryk på 50 pcal.

Kvalitetsdokumentation og garanti

Dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets

kvalitet skal føres i et arkiv, som skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol samt slutkontrol.

Der udfyldes en garantiansøgning med ansøgning om 30 års garanti. Ansøgningen fremsendes til DAFA, som på opfordring sender et garantibevis retur. Beviset afleveres til byggeledelsen.

Dampspærrefolie

Type		DAFA HiFoil

Sd-værdi		0,2 - 10 meter

Rullebredde 		1,5m

Tape

DAFA Hi-tack tape, limegrøn 60 mm

- Er fleksibel og strækbar, kan anvendes til fleksible opgaver

DAFA Hi-tack tape, grå 60 mm

- Anvendes til langs- og tværgående samlinger

DAFA dobbeltklæbende tape, 30 mm

- Anvendes montage til stålprofiler, eller i overlæg

Klæber

DAFA folieklæb

- Anvendes til sugende underlag

DAFA Hi-tack fugemasse

- Anvendes ved omkring komplicerede emner

Kraver

DAFA Hi-tack rørkrave type 260, 260x260 mm

- Anvendes til runde rør fra Ø15 - Ø110 mm

DAFA Hi-tack rørkrave type 345, 345x345 mm

- Anvendes til runde rør fra Ø80 - Ø200

- Anvendes til firkantede rør 100x150 mm og 150x150 mm

DAFA Hi-tack kabelkrave 195, 195x195 mm

- Anvendes til PL dåse Ø80 mm eller 4 stk. kabler Ø7 - Ø10 mm eller 2 stk. kabler Ø7 - Ø22 mm

DAFA spærfodskrave, 45x190/245 mm

- Anvendes til spærfod, bjælkelag, hanebånd mv.

DAFA PE lysningsfolie, blå, bredder 200 mm, 300 mm, 400 mm

- Anvendes til indvendige dør- og vindueslysninger

Hjørner

DAFA udvendigt hjørne, 150x150 mm,

- Anvendes til udvendige hjørnesamlinger

DAFA indvendigt hjørne, 150x150 mm,

- Anvendes til indvendige hjørnesamlinger

Øvrigt tilbehør

DAFA sokkel- og remfolie

- Anvendes mellem fundament og bundrem

- Anvendes mellem tung væg og murrem

DAFA Multi Sealing

- Anvendes til specialtætninger

DAFA Klemliste

- Anvendes til at fastholde HiFoil folien til konstruktionsdele

som spær mv.

DAFA IsoBatt

- anvendes til skillelag mellem den underliggende konstruktion og HiFoil folien ved udvendig montage.

Håndtering

Produkterne skal opbevares og transporteres på en sådan måde, at de ikke beskadiges. Udrulning må ikke foregå på gulve o. lign., som kan beskadige folien. Inden montagen skal alle materialer af-klimatiseres, således disse er tilpasset temperaturen i bygningen, hvori de skal monteres.

Montering

DAFA HiFoil kan monteres ved temperaturer over 5 oC.

Inden montage af dampspærren skal konstruktionerne være afstivet og fastgjort, så folie, tape, fuger mv. ikke udsættes for unødige belastninger. Overflader, hvor der skal monteres tape eller foliekæber, skal være tørre og fri for støv.

Der må ikke monteres dampspærre på materialer eller konstruktioner, der er våde eller fugtige, dette skal kontrolleres inden montage af damp-spærren.

DAFA HiFoil kan monteres vandret og lodret. Dampspærren skal altid monteres, så siden med tekst vender mod den opvarmede del. Samlinger, gennemføringer og tilslutninger skal udføres med fast underlag, f.eks. 15 mm krydsfinerplade.

I fladerne imellem spær og hanebånd, ilægges DAFA IsoBatt inden dampspærrefolien monteres. Pladerne tildannes med en hobbykniv, og tilskæres til de omkringliggende konstruktioner, fx spær remme, hanebånd mv. Efter udlægningen skal måtterne fremstå med en plan overflade.

DAFA HiFoil udlægges direkte oven på underlaget/isoleringsplader og føres henover spær, hanebånd mv. Folien fastgøres til spær med DAFA klemlister, som fastgøres med klammer pr. 100 mm.

Det skal altid sikres, at dampspærren er fastgjort, så der ikke opstår skader, når dampspærren udsættes for belastning, herunder tæthedsprøvning mv. Det er ligeledes vigtigt at damspærren ikke er spændt så hård at samlinger udsættes for unødige belastninger.

Dampspærren skal efter montagen være plan og udstrammet. Det er vigtigt, at dampspærren i hjørner og ved sammenbygninger, ikke er spændt så hårdt, at samlingerne udsættes for unødige belastninger.

Anvisninger

Specifikke afsnit i nedenstående anvisninger, rapporter mv., i gældende udgave, er sammen med projektmaterialets specifikationer gældende for arbejdets udførelse.

- Gældende montageanvisning DAFA HiFoil System

- SBi-anvisning 214 Klimaskærmens lufttæthed

- Byg-erfa blad (39) 08 06 30 - Dampspærre, udførelse og detaljer mod opvarmede rum

- Byg-erfa blad (39) 07 10 29 - Dampspærre i klimaskærmen, fugttransport og materialer

- Byg-erfa blad (39) 11 11 22 - Dampspærresamlinger og tætningsmidler

- Byg-erfa blad (39) 02 06 26 - Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner