Omfang

Tilslutning af dampspærren til omkringliggende bygningsdele.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA folieklæb

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved tilslutning til omkringliggende bygningsdele anvendes èt af nedenstående produkter.

Folieklæber

Ved tætning til sugende underlag som f.eks. puds, beton ubehandlet træ mv. anvendes DAFA folieklæb.

Før montering skal det sikres, at overfladen er fast, tør og fri for støv og fedtstof. Primer anvendes, hvor der ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton eller tørt træværk. Folieklæberen påføres i strenge med en tykkelse på mindst 8 mm. Umiddelbart efter fikseres dampspærren forsigtigt på den våde klæbestreng. Fugen må ikke trykkes tyndere end 4 mm. Fugen aflastes med en fold på folien umiddelbart før fugen