Omfang

Udførelse af undertag ved tagfod, uden udhæng, med ventileret undertag.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA RooFoil undertag

DAFA Butyltape

DAFA universal udendørs klæber

Krydsfiner EN 636-3S, Anvendelsesklasse 3

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Tagfodsplade

I tagfoden etableres et underlag af min. 18 mm krydsfiner. Pladen føres forbi spærryggen således, at der er en afstand på min 40 mm mellem pladekant og spærryg, målt parallelt. Pladen placeres således at afstanden mellem lægter og fodplade er min. 25 mm. Fodpladen må aldrig udføres med en hældning på under 5 grader. Eventuelle rendejern nedfræses i krydsfineren således, at overfladen fremstår plan. På fodpladen monteres fodblik af min. 0,7 mm Zink eller Alu, med en bredde så overlægget mod undertaget bliver min. 100 mm.  Fodblikket afsluttet ombukket, med et passende udlæg i tagrenden. Undertaget klæbes til fodblik med DAFA butyltape eller DAFA universal udendørs klæber.

Vindstop

Der etableres et egnet vindstop af fx krydsfiner eller tilsvarende. Vindstoppet monteres parallelt med tagfodspladen, så der er en 30 mm ventilationsspalte mellem de to plader. I bunden placeres vindstoppet 30-40 mm fra forkant af facaden, og udføres med tætsamling evt. forseglet med en egnet fugemasse. Øverst afsluttes vindpladen således at isoleringen er beskyttet mod vind.

Foran vindpladen, mellem tagfodspladen og facaden ilægges et egnet perforeret snefangsrør.

Ventilation

For at sikre ventilation gennem tagfoden, placeres tagrenden i en afstand fra facaden på minimum 15 mm.