Generelt

Arbejdet omfatter levering og montering af dampspærre samt materialer og bygningsdele, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen eller vist på tegningerne.

Arbejdet omfatter herudover bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen, samt eventuelt i tilbudslistens angivne ydelser.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele

- <X>

- <X>

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger

- <X>

- <X>

Afgrænsninger

Levering og montering af DAFA EcoFoil, fastgjort til konstruktionen, udført med nødvendige tapesamlinger, tilslutninger, fuger, kraver samt øvrige foranstaltninger, der er nødvendige for arbejdets udførelse. Dampspærresystemet skal monteres i henhold til gældende montage-anvisning.

Funktionskrav

Damspærren skal sikre, at fugtig luft ikke trænger ind i konstruktionerne. Samtidig skal dampspærren udgøre konstruktionens tæthedsplan, og skal derfor kunne modstå en tæthedsprøve på (XX) l/s pr. m², målt ved et tryk på 50 pcal.

Kvalitetsdokumentation og garanti

Dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets

kvalitet skal føres i et arkiv, som skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol samt slutkontrol.

Der udfyldes en garantiansøgning med ansøgning om 15 års garanti. Ansøgningen fremsendes til DAFA, som sender en garantierklæring retur. Erklæringen afleveres til byggeledelsen sammen med kvalitets-dokumentationen.

Dampspærrefolie

Type		DAFA EcoFoilTM

Sd-værdi		80 meter

Rullebredde 		2m/4m

Tape

DAFA dampspærretape, grøn 50 mm

- Er fleksibel og strækbar, kan anvendes til rørsamlinger

DAFA dampspærretape, blå 50 mm

- Anvendes til langs- og tværgående samlinger

DAFA dobbeltklæbende tape, 30 mm

- Anvendes montage til stålprofiler, eller i overlæg

Klæber

DAFA folieklæb

- Anvendes til sugende underlag

Kraver

DAFA rørkrave type 260, 260x260 mm

- Anvendes til runde rør fra Ø15 - Ø110 mm

DAFA rørkrave type 345, 345x345 mm

- Anvendes til runde rør fra Ø80 - Ø200

- Anvendes til firkantede rør 100x150 mm og 150x150 mm

DAFA rørkrave type 520, 520x520 mm

- Anvendes til runde rør fra Ø200 - Ø400 mm

DAFA kabelkrave 195, 195x195 mm

- Anvendes til PL dåse Ø80 mm eller 4 stk. kabler Ø7 - Ø10 mm eller 2 stk. kabler Ø7 - Ø22 mm

DAFA spærfodskrave, 45x190/245 mm

- Anvendes til spærfod, bjælkelag, hanebånd mv.

DAFA PE lysningsfolie, blå, bredder 200 mm, 300 mm, 400 mm

- Anvendes til indvendige dør- og vindueslysninger

DAFA PE lysningsfolie, grøn 410 mm

- Anvendes til indvendige dør- og vindueslysninger

DAFA Duo Foil, bredder 130 - 160 mm, 180 - 210 mm, 220 - 250 mm

- Anvendes til dør- og vindueslysninger

Hjørner

DAFA udvendigt hjørne, 150x150 mm, 250x250 mm

- Anvendes til udvendige hjørnesamlinger

DAFA indvendigt hjørne, 150x150 mm, 250x250 mm

- Anvendes til indvendige hjørnesamlinger

Øvrigt tilbehør

DAFA sokkel- og remfolie

- Anvendes mellem fundament og bundrem

- Anvendes mellem tung væg og murrem

DAFA Multi SealingTM

- Anvendes til specialtætninger

Håndtering

Produkterne skal opbevares og transporteres på en sådan måde, at de ikke beskadiges. Udrulning må ikke foregå på gulve o.lign., som kan beskadige folien. Inden montagen skal alle materialer af-klimatiseres, således disse er tilpasset temperaturen i bygningen, hvori de skal monteres.

Montering

DAFA AirStop System kan monteres ved temperaturer over 5 oC.

Inden montage af dampspærren skal konstruktionerne være afstivet og fastgjort, så folie, tape, fuger mv. ikke udsættes for unødige belastninger. Overflader, hvor der skal monteres tape eller foliekæber, skal være tørre og fri for støv.

Der må ikke monteres dampspærre på materialer eller konstruktioner, der er våde eller fugtige, dette skal kontrolleres inden montage af damp-spærren.

DAFA AirStop System kan monteres vandret og lodret. Dampspærren skal altid monteres, så siden med tekst vender mod den opvarmede del. Samlinger, gennemføringer og tilslutninger skal udføres med fast underlag, f.eks. 15 mm krydsfinerplade.

Fastgørelse

Folien fastgøres til underlag af træ med klammer og underlag af stål med DAFA dobbeltklæbende tape. Antal og placering af fastgørelser afhænger af konstruktionen.

Det skal altid sikres, at dampspærren er fastgjort, så der ikke opstår skader, når dampspærren udsættes for vindtryk, herunder tætheds-prøvning mv. Samlinger eller tilslutninger udføres med mindst 100 mm overlæg. Det er vigtigt, at overlægget ikke rynker eller folder.

Montageklammer og samlinger på damspærren forsegles med DAFA tape. Tapen placeres centreret over samlingen, og trykkes så optimal vedhæftning opnås. Overfladerne skal være tørre, rene og fri for snavs og støv.

Samlinger, gennemføringer og tilslutninger skal udføres med fast underlag, f.eks. forskalling eller 15 mm krydsfinerplade.

Dampspærren skal efter montagen være plan og udstrammet. Det er vigtigt, at dampspærren i hjørner og ved sammenbygninger, ikke er spændt så hårdt, at samlingerne udsættes for unødige belastninger.

Anvisninger

Specifikke afsnit i nedenstående anvisninger, rapporter mv., i gældende udgave, er sammen med projektmaterialets specifikationer gældende for arbejdets udførelse.

- Gældende montageanvisning DAFA AirStop System

- SBi-anvisning 214 Klimaskærmens lufttæthed

- Byg-erfa blad (39) 08 06 30 - Dampspærre, udførelse og detaljer mod opvarmede rum

- Byg-erfa blad (39) 07 10 29 - Dampspærre i klimaskærmen, fugttransport og materialer

- Byg-erfa blad (39) 11 11 22 - Dampspærresamlinger og tætningsmidler

- Byg-erfa blad (39) 02 06 26 - Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner