Omfang

Montering af dampspærre under murrem.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

PE remfolie med tapestrimmel.

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Remfolien fastgøres til remmen, inden den monteres. Folien placeres, så tapestrimlen kan anvendes til samling med dampspærrefolien.

Inden montagen skal det sikres, at overfladen på tegl- eller betonvæggen er renset for skarpe grater, rengjort og fri for støv og fugt. Primer anvendes, hvor PE remfolie ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton eller tørt træværk..

Der udlægges 2 striber butylfuger. Strengene skal være min. 8 mm i tykkelsen. Hvis der er større huller eller revner i væggen, skal disse tætnes med ekstra fuge. Folien klemmes mod fugen med remmen, så maksimal tæthed opnås. Folien placeres, så samling til den øvrige dampspærre udføres på fast underlag. Når folien er monteret, skal den klæbes til dampspærren.

Det skal sikres, at borestøvet ikke ”løfter” folien. Det er vigtigt, at remmen er presset tæt mod underlaget, inden hullet bores. Hvis der er borestøv mellem folie og underlag, skal dette fjernes, og der skal udlægges en ny butylfuge.