Omfang

Udførelse af undertag ved grat.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA RooFoil undertag

DAFA UV tape

DAFA tagrumsventil

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Gratspæret udføres med affasede kanter, tildannet til taghældningerne. Undertagsfolien udføres med et overlæg på min. 200 mm over gratspæret, overlægget klæbes med DAFA UV tape. Der monteres en afstandsliste på hver affasning, der klemmer overlægget. Lægter skæres parallelt med retningen på graten og fastgøres til gratspæret.

Ventilation

Der monteres tagrumsventiler i hvert spærfag, på hver side af gratspæret.