Omfang

Montering af kraver ved kabelgennemføringer.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA UV Kabelkrave 195

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved gennemføring af kabler eller dåser anvendes DAFA UV kabelkrave 195. Inden kraven monteres, skal der etableres et fast underlag, hvor Vindspærren og kabelkraven kan klæbes med tætte samlinger. Underlaget kan udføres af forskalling eller 15 mm krydsfiner. Dåsen eller kablerne skal være fastgjort til konstruktionen. Vindspærrefolien tilskæres, så kablet uhindret kan føres gennem denne, det er vigtigt at folien ikke rynker eller folder.

Kabelkraven leveres med stansede markeringer. Der må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanset. Kraven føres ind over kablet eller dåsen og klæbes til vindspærrefolien.