Omfang

Udførelse af undertag ved tagfod, uden udhæng, med uventileret undertag.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA RooFoil undertag

DAFA Butyltape

DAFA universal udendørs klæber

Krydsfiner EN 636-3S, Anvendelsesklasse 3

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Underlag

I tagfoden etableres et underlag af min. 18 mm krydsfiner. Pladen føres forbi spærryggen således, at der er en afstand på min 40 mm mellem pladekant og spærryg, målt parallelt. Pladen placeres således at afstanden mellem lægter og fodplade er min. 25 mm. Fodpladen må aldrig udføres med en hældning på under 5 grader. Eventuelle rendejern nedfræses i krydsfineren således, at overfladen fremstår plan.

Fodblik

På fodpladen monteres fodblik af 0,8 mm Zink, med en bredde så overlægget mod undertaget bliver min. 100 mm. Fodblikket afsluttet ombukket, med et passende udlæg i tagrenden. Undertaget klæbes til fodblik med DAFA butyltape eller DAFA universal udendørs klæber.

Ventilation

For at sikre ventilation af facaden, kan der etableres en egnet ventilationsspalte mellem tagfodsplade og facadebeklædning.