Omfang

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele

- <X>

- <X>

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger

- <X>

- <X>

Afgrænsninger

Levering og montering af illmod 600 fugebånd.

Funktionskrav

Fugebåndet skal sikre, at samlingen mellem væg og karm er tæt for klimapåvirkninger herunder vind og nedbør.

Fugebånd

Type		illmod 600

Fugebredder		2-40 mm

Farver 		sort/grå

Størrelser

Fugebredde 2 mm

- Type 10/2

Fugebredde 3 mm

- Type 10/3

Fugebredde 3-7 mm

- Type 15/3-7

Fugebredde 5-10 mm

- Type 15/5-10

Fugebredde 7-12 mm

- Type 15/7-12

Fugebredde 8-15 mm

- Type 20/8-15

Fugebredde 7-12 mm

- Type 20/7-12

Fugebredde 8-15 mm

- Type 20/8-15

Fugebredde 10-18 mm

- Type 20/10-18

Fugebredde 13-24 mm

- Type 25/13-24

Fugebredde 17-32 mm

- Type 30/17-32

Fugebredde 28-40 mm

- Type 40/28-40

Håndtering

Produkterne skal opbevares og transporteres på en sådan måde, at de ikke beskadiges. Fugebåndet skal opbevares ved temperaturer på 20 oC.

Montering

illmod 600 fugebånd monteres ved temperaturer over 5 oC.

Fugebåndet må ikke monteres, hvis aktuelt vejrlig medfører væsentlige ændringer i materialekvaliteten.

Inden montage skal karmen være fastgjort til konstruktionen, og overfladerne skal være tørre, rene og fri for snavs og støv. Vedhæftningsevnen skal kontrolleres inden fugebåndet monteres.

Hvis overfladerne kræver affedtning, skal det sikres, at affedtningsmidlet er egnet til den aktuelle arbejdsopgave, dvs. ikke nedbryder, opløser eller misfarver hæftefladen og tilstødende materialer.

Stopning af mineraluld og montage skal gøres således, at der sikres et trykudligningskammer på 10 mm i dybden. Isolering og fugebånd må ikke have kontakt.

Den aktuelle fugebredde bestemmer den endelige fugebåndsdimension, således at fugebåndet sikres korrekt ekspansion. De første 2 cm af rullen afklippes og bortskaffes. Ved tilstødning og eventuelle dimensionsskift, skal fugebåndet afklippes vinkelret og stødes, så samlinger er presset 5 mm. Der må ikke forekomme spring i fugebåndets synlige overflade.

Fugebåndet trykkes tæt til karmen med en spartel eller trykrulle. Fugebåndet skal skæres i hjørner og trykkes stumt mod murværket.

For at sikre mod sammentrækning skal der ved udmåling af længderne laves et tillæg på 2-3 %. Dette overmål fordeles jævnt på længde-retningen, inden fugebåndet trykkes på plads.

Montering skal ske mellem to plane trædeflader. Eventuelle fordybninger på karm udlignes med en filler. Ved fordybninger i væggen ved f.eks. mørtelfuge skal disse udfyldes, hvis fordybningen er større end 2-3 mm.

Ved montage i trækarme skal fugebåndet udvendigt fremstå 2 mm fra forkant karmramme.

Ved montage til metaller eller ALU-inddækninger skal fugebåndet overdimensioneres samt være min. 20 mm i dybden. Fugebåndet trækkes min. 3-5 mm tilbage i fugekonstruktionen. Den færdige fuge må maksimalt have et udfald på  ( 1 mm. Vinduesproducentens anvisning til placering af fuge skal altid følges.

Ved fuger ved sålbænke, der har en hældning på mere end 7o, skal fugen udføres med fugemasse.

Kvalitetsdokumentation og garanti

Dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets

kvalitet skal føres i et arkiv, som skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol samt slutkontrol.

Der udfyldes en garantiansøgning med ansøgning om 15 års garanti, som fremsendes til DAFA. DAFA sender herefter en garantierklæring retur. Erklæringen afleveres til byggeledelsen sammen med kvalitets-dokumentationen.

Anvisninger

Specifikke afsnit i nedenstående anvisninger, rapporter mv. i gældende udgave, er sammen med projektmaterialets specifikationer gældende for arbejdets udførelse.

- Gældende montageanvisning illmod 600 fugebånd

- FSO Fugeguide – Fugeløsninger og materialevalg
Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd

- SBI-anvisning 177 -Facadefuger – Udformning og materialer