Omfang

Montering af kraver ved rørgennemføringer

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA universale Hi-tack rørkraver

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved gennemføring af ventilations- og afløbsrør anvendes DAFA Hi-tack rørkrave. Typen af rørkraven fastlægges ud fra rørets dimension.

Der etableres et fast underlag, hvor damspærren og rørkraven kan monteres med tætte samlinger. Underlaget kan udføres af forskalling eller 15 mm krydsfiner. Røret skal være fastgjort til konstruktionen.

Dampspærren tilskæres i hjørnet, hvor emnet bryder folien. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder.

Universalkraven leveres med stansede markeringer. Der må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanset. Ved firkantede rør skal universalkrave forsegles med DAFA Hi-tack tape, limegrøn.