Omfang

Udførelse af undertag ved kip

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA RooFoil undertag

DAFA UV tape

DAFA universal udendørs klæber

DAFA tagrumsventil

DAFA undertagsstrammere

Konstruktionstræ klasse C18

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Kipplanke

Mellem spær monteres en planke til at bære undertaget i kippen. Planken monteres så overfladen er parallel med den en tagflade. Kipplanken fastgøres til spær med egnede søm eller skruer.

Undertag

Undertaget ombukkes og fastgøres til planken med et overlæg på min. 200 mm. Samlingen tætnes med DAFA UV tape eller DAFA universal udendørs klæber.

Ventilation

Der monteres DAFA tagrumsventiler imellem første og anden lægte fra kip. Ventiler placeres i hvert spærfag nær det ene spær. Der skal monteres en ventil i hver tagflade.